## Slide 1
中央处理器、存储系统
Notes: 1

## Slide 2: 本章主要内容
CPU的组成和功能
指令周期（★★★）
时序产生器和控制方式
硬布线控制器
MIPS指令系统实现（略讲）
微程序控制器
流水线处理器（略）

## Slide 3
(09研究生统考)

## Slide 7
4）应用举例
例1 如图所示为双总线结构机器的数据通路，IR为指令寄存器，PC为程序计数器 (具有自动增加功能)，M为主存(受R/W控制)，AR为地址寄存器，DR为数据缓冲寄存器，ALU由加、减控制信号决定需要完成何种操作，控制信号G控制的是一个门电路，另外，线上标注有控制信号，例如yi表示y寄存器的输入控制信号，R1O表示寄存器R1的输出控制信号，未标字符的线为直通线，不受控制。
(1)ADD R2 ，R0 指令完成 R0 (R0)+(R2) 的功能操作，画出
其指令周期流程图，假设该指令的地址已经放入PC，并列出相
应的微操作控制信号序列。
(2) SUB R1 ，R3 指令完成 R3 (R3)+(R1) 的操作，画出其指
令周期流程图，并列出相应的微操作控制信号序列。

## Slide 8
IR
PC
AR
M
DR
R0
R1
R2
R3
X
Y
ALU
IRO
PCO
DRO
R0O
R3O
IRi
PCi
ARi
R/W
DRi
R0i
R3i
xi
yi
+
_
G
Yclear
+1

## Slide 9
AR( PC)
DR( M[AR])
IR( DR)
Y (R[2])
X (R[0])
R[0](R[0])+(R[2])
(R0)+(R2)  R0
PC0, G, ARi
R/W = R
DR0, G, IRi
R20, G , Yi
R00 , G , Xi
+ , G , R0i
Yclear
+1

## Slide 10
(R0)+(R2)  R0
PC0 , G, ARi / PC0, G , Xi
R20 , G , Yi
R00 , G , Xi
+ , G , R0i
Yclear
+1
AR (PC)
DR(M[AR])
IR(DR)
Y(R[2])
X(R[0])
R0 (R[0])+(R[2])
X (PC)
PC ALU
R/W = R / Yclear, +1,G,PCi
DR0,G,IRi

## Slide 11
数据通路的基本概念：
取指CPU周期用到两条数据通路：
PC → AR → MEM → DR → IR 取指令送指令寄存器IR；
PC → X → ALU → PC 修改PC的值，为取下一条指令做准备。

## Slide 12
例2. 基于单总线结构的数据通路结构如下

## Slide 13
取指CPU周期用到两条数据通路：
PC → MAR → MEM → MDR → IR 取指令送指令寄存器IR；
PC → X → ALU → PC 修改PC的值，为取下一条指令做准备。
取指周期中CPU要完成以下三件事：
(1)根据PC的内容取出指令并送指令寄存器IR中保存
(2)修改PC的值；（这里假定计算机字长8位，采用单字长指令，主存按字节编址）；
(3)对指令的操作码进行译码或测试，以确定指令在执行阶段将要具体进行何种操作。

## Slide 14
(1)取指数据通路：
PC → MAR → MEM → MDR → IR ；
PC → X → ALU → Z → PC 修改PC的值，为取下一条指令做准备。
(2)执行阶段用到的数据通路：
IRA → MAR → MEM → MDR→ R0 从主存中取数并送R0。其中IRA表示指令寄存器中形式地址字段。

## Slide 15
执行阶段CPU周期用到的数据通路：
 R0 →X→ ALU ；R1 → ALU 加数和被加数送ALU输入端
ALU → Z → R0 运算结果经Z写回寄存器R0
ADD指令执行阶段操作及控制信号

## Slide 16
•水平型微指令和垂直型微指令应用
某计算机采用微程序控制，微指令格式中操作控制字段16位。若采用完全水平型微指令，则可以定义（ A ）种微操作。此时，一条微指令最多可以同时启动（B ）个微操作；若采用完全垂直型微指令，则可以定义（ C ）种微操作，此时，一条微指令最多可以启动 （ D ）个微操作。
答案：
A=16、B=16、C=216=64K、D=1

## Slide 17: 作业
Page 285
  6.5
  6.6
  6.7

## Slide 18: 本章容易混淆的一些概念
周期表示时间段，在逻辑电路中为了识别时间段，相关信号的电位表示时间段，如取指令周期电位。
CPU周期=机器周期，一个cpu周期包括多个节拍。
节拍电位（表示节拍的电位信号），
状态周期电位（表示周期状态的电位信号），
工作脉冲=节拍脉冲
指令周期〉CPU/机器周期 〉节拍

## Slide 19: CPU是如何识别内存中的信息是指令还是数据？
所有存放在主存中的信息其实都可以按照数据对待，
从主存中取出的数据均需要存放到数据缓冲寄存器DR
中，区分其到底是数据还是指令的唯一方法是判断当前时
间处于指令周期的哪一个CPU周期，如果处在取指令周
期，那么当前信息为指令信息，需要将它从数据缓冲寄存
器DR送入指令寄存器IR中，如是其它CPU周期，当前
信息为是数据信息。

## Slide 20: Machine Structure
I/O system
Processor
Compiler
Operating System
(Unix; Windows 2000)
Application (Netscape)
Digital Design
Circuit Design
Instruction Set
Architecture
Datapath & Control
transistors, IC layout
Memory
Hardware
Software
Assembler
本课程内容

## Slide 21: 高级语言如何执行成二值逻辑
c=a+b;
add $s1, $s2,$s3
OP=00
18
19
17
0
32
编译器
汇编器
链接器
C语言
汇编语言
目标代码
机器语言
可执行代码
虚拟存储器
加载器
-21-
物理内存
控制器
控制信号序列
机器指令

## Slide 22: 第四章 部分习题解析

## Slide 23: 例1 设有若干片256K×8位的SRAM芯片，问： (1) 如何构成2048K×32位的存储器？ (2) 需要多少片RAM芯片？ (3) 该存储器需要多少字节地址位？ (4) 画出该存储器与CPU连接的结构图，设CPU的接口信号有地址信号、数据信号、控制信号MREQ#和R/W#。
解： 256K*8位SRAM芯片包含18根地址线
(1)地址总线，数据总线均需要扩展。
(2)需要(2048/256)x(32/8）=32片SRAM芯片。
(3)2048 K x 32bit=221 x 4 byte=223 byte
故需要23根地址线

## Slide 24
首先进行数据总线扩展，构成32bit需要4片256K*8bit芯片，4片构成一组。
按照新构成的存储组进行地址总线扩展，需要2048/256=8组
字扩展中的各个部件串行工作，需要片选，利用3-8译码器进行片选即可。

## Slide 25
A20-18
A17-0
111
译码器
010
001
000
OE#
D31~D0
D31~D0
D31~D0
D31~D0
WE A CS
256Kx8
4片
D
WE A CS
256Kx8
4片
D
WE A CS
256Kx8
4片
D
WE A CS
256Kx8
4片
D
A20-0
MREQ#
R/W#
CPU
D31~D0

## Slide 26
例2. 某计算机的主存地址空间中
  0x0000到3FFF为ROM存储区域
  0x4000到0x5FFF为保留地址区域
  0x6000到0xFFFF为RAM地址区域。
RAM的控制信号为CS#和WE#，CPU地址线A15~A0，数据线D7~D0，控制信号有读写控制R/W#和访存请求MREQ#。
  如ROM和RAM都采用8K×1芯片，试画出与CPU的连接图。
  如ROM采用8K×8的芯片，RAM芯片采用4K×8的芯片，试画出与CPU的连接图。
  如果ROM采用16K×8的芯片，RAM芯片采用4K×8的芯片，试画出与CPU的连接图

## Slide 27
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0x0000 ~0x3FFF 16K*8 ROM
0x4000~0x5FFF 8K*8 RESERVED
0x6000 ~0xFFFF 40K*8 RAM
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

## Slide 28: 1、ROM和RAM采用8K×1的芯片
A15-13
A12-0
111
译码器
011
001
000
OE#
D7~D0
D7~D0
D7~D0
D7~D0
A CS
8Kx1
8片ROM
D
WE A CS
8Kx1
8片RAM
D
WE A CS
8Kx1
8片RAM
D
A CS
8Kx1
8片ROM
D
A15-0
MREQ#
R/W#
CPU
D7~D0

## Slide 29
A11-0
A11-0
A15-13
A12-0
D7~D0
D7~D0
D7~D0
D7~D0
A CS
8Kx8
1片ROM
D
A CS
8Kx8
1片ROM
D
WE A CS
4Kx8
1片RAM
D
WE A CS
4Kx8
1片RAM
D
WE A CS
4Kx8
1片RAM
D
WE A CS
4Kx8
1片RAM
D
A15-0
A12
MREQ#
CPU
D7~D0
R/W#
2、RAM采用4K×8位的芯片
&
&
111
译码器
011
001
000
OE#
&
&

## Slide 30
A11-0
A11-0
A15-13
A12-0
D7~D0
D7~D0
D7~D0
WE A CS
4Kx8
1片RAM
D
WE A CS
4Kx8
1片RAM
D
WE A CS
4Kx8
1片RAM
D
WE A CS
4Kx8
1片RAM
D
A15-0
A12
MREQ#
CPU
D7~D0
R/W#
3、ROM采用16K×8位的芯片
&
&
&
&
A CS
16Kx8
1片ROM
D
A13-0
111
译码器
011
001
000
OE#
≥1

## Slide 31
习题课
直接
组相联

## Slide 32
•全相联、直接相联、组相联映射的特点比较：
主存地址
块地址
块内偏移
Tag
Index
块内偏移
Tag=主存块号，无Index
全
Tag=主存区号,Index =Cache行
直
Tag=主存组号，Index=Cache组号
组
Tag Index作用？

## Slide 33
例1 采用组相联映射方式的Cache中，主存由B0 ~ B7共8块组成，Cache有2组，每组2块，每块的大小为8B，采用LFU替换算法，在程序执行过程中，依次访问主存地址的块流为B6、B2、B1、B4、B6、B6、B0、B4、B5、B7、B3。
1.写出Cache和主存地址格式，并标出各部分的长度！ 2 画出主存与Cache之间各块的映象对应关系 3 采用LFU算法画出块的替换过程并计算Cache的块命中率
解：主存的容量为： 8*8=64B
Cache的容量为：2*2*8 = 32B
由组相联的映射方法： 主存分组，组内分块，块内分字(字节)， Cache分组，组内分行，行内分字。
1) 主存和Cache的地址格式及其每部分的长度如下：
主存组号
组内块号
块内字号
2 1 3
主存地址格式
Cache组号
组内行号
块内字号
1 1 3
Cache地址格式

## Slide 34
2)Cache与主存之间的对应关系如下图所示
主存块号及二进制值
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
00 0 | 00 1 | 01 0 | 01 1 | 10 0 | 10 1 | 11 0 | 11 1
Cache 组号
1 0
30
B3
60
B6
10
B1

50
1
70
0
61
60
20
1
40
00
40
0
B7
B5
B4
B0
B6
B6
B4
B2
C0
C1
3)利用FLU算法进行替换算法的映射全过程
命中率= 1/11

## Slide 35
例2.局部性分析
以下程序A和B中，哪一个对数组A[2048][2048]引用的空间局部性更好？时间局部性呢？变量sum的空间局部性和时间局部性如何？对于指令来说，for循环体的空间局部性和时间局部性如何？

## Slide 36
程序段A的时间局部性和空间局部性分析
(1)数组A：
访问顺序为A[0][0], A[0][1] ,……, A[0][2047];
与存放顺序一致，故空间局部性好！
但每个A[i][j]只被访问一次，故时间局部性差！
(2)变量sum：单个变量不考虑空间局部性；
每次循环都要访问sum，所以其时间局部性较好！
(3)for循环体：循环体内指令按序连续存放，所以空间局部性好！
循环体被连续重复执行2048x2048次，所以时间局部性好！

## Slide 37
程序段B的时间局部性和空间局部性分析
(1)变量sum：（同程序A ）
(2)for循环体：（同程序A）
(3)数组A：访问顺序为A[0][0]-A[2047][0];
与存放顺序不一致，每次跳过2048个单元，若主存与Cache之间交换信息的块单位小于2KB，则没有空间局部性！
（每个数组变量只被访问一次，没有时间局部性，同程序A）

## Slide 38
例3 假定主存和Cache之间采用直接映射方式，块大小为16B。Cache的数据区容量为64KB，主存地址为32位，按字节编址，数据字长32位。要求：说明主存地址如何划分，访存过程的硬件实现,并计算Cache有多少行？容量多大？
(1)计算机字长32位，每块大小为16B，按字节编址。
数据块大小16B，块内偏移地址4位；
 Cache 的行数为：
64KB/16B = 4096行， Index字段需要12位
 Tag字段的位数为： 32- 12 - 4 = 16位
硬件访问过程如下图所示

## Slide 40
(2)计算Cache的容量
4096  （1+16 +128）= 580Kbits

## Slide 41
例4 设某机内存容量为16MB,Cache的容量16KB,每块8个字,每个字32位.一四路组相联映射(即Cache内每组包含4个字块)的Cache组织方式(方式1), 要求:
1)画出主存地址字段中各字段的位数！
2)设Cache的初态为空,CPU依次从主存第0,1,2,….99号地址单元读出100个字(主存一次读出一个存储字),并重复此次序读8次,问命中率为多少?
3)若Cache的速度是主存速度的6倍,问有Cache和无Cache相比,存储系统的速度提高了多少倍
解:1) 每块 8*32位= 32B
块内地址5位
Cache行数:
Cache的组数为: 512/4 =128组
则主存每组中包含的块数为128块，组内块地址为: 7位
主存组地址为 :24 -5-7 =12位
16KB/32B = 512行

## Slide 42
主存组地址
组内块地址
块内字地址
12
7
5
2) 先画出Cache的基本结构
一个字块，包含8个字，每个字32位
…………………..
0组
127组

## Slide 43
0~7
8~15
16~23
24~31
32~39
40~47
48~55
56~63
64~71
72~79
80~87
88~95
96~103
0~7
32~39
64~71
96~103
8~15
40~47
72~79
16~23
48~55
80~87
24~31
56~63
88~95
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
……….
Z0
Z1
Z2
Z3
Zn
K0
K1
K2
K3
K4
…………………….
K13
按组相联映射方式1的映射关系
主存100个单元只需分13块，都处于主存的0组,而Cache有128组,因此,访问主存前100号单元不会发生页面调度
初始状态为空,每块第一个字不命中,后面7个均命中
100号单元对应13块,第一轮访问13次不命中,后七轮访问均命中
命中率为:
(100*8-13)/(8*100)
=98.375%

## Slide 44
Notes: 字扩展中的8个芯片各个部件串行工作，需要片选，利用3-8译码器进行片选即可。

## Slide 45
Notes: 64k=256*256

## Slide 46
Notes: 128*128
0。5*128》1

## Slide 47
Notes: 每块有32位个字，4B，快内偏移为2

## Slide 48
Notes: 16K=2^14
4K=2^12

## Slide 53
Notes: 存取=寻道+等待

## Slide 54: 课堂测验
4.6
4.7
4.17